ООО «Изотерм»

ПЕЧЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНАЯ

СЕРИИ ПЭТ

ПАСПОРТ

ПЭТ .00.000 ПС

2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	3

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	3

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	3

5. ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К РАБОТЕ	3

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	4

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	4

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ	4

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электронагревательные печи серии ПЭТ ТУ У 13887921-001-2000  предназначены для обогрева помещений, не имеющих в воздухе взрывоопасной смеси.

Вид климатического исполнения УЗ по ГОСТ 15150-69.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| П А Р А М Е Т Р | В Е Л И Ч И Н А |
| --- | --- |
|  | ПЭТ |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, Вт | 1,25 |
| Количество ТЭНов, шт | 1 |
| Габаритные размеры, мм высота длина ширина | 115 670 125 |
| Масса, кг | 3,4 |

### 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Печь электронагревательная, шт | 1 |
| --- | --- |
| Паспорт | 1 |
| Пакет, шт | 1 |

Примечание:

- в пакете упакованы крепежные изделия, втулка, клеммы;

- при больших поставках пять печей комплектуются одним паспортом

### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При использовании электропечи ПЭТ  необходимо соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок с напряжением до 1000 В.

4.2. Запрещается накрывать печь ветошью или другими возгорающимися материалами.

### 5. ПОДГОТОВКА ПЕЧИ К РАБОТЕ

5.1.Установку печи осуществлять только в вертикальном положении. Для подключения печи использовать двужильный резиновый гибкий  кабель типа НРГ, сечением 1,5 мм2 по меди. Подключение кабеля питания выполнить в следующем порядке:

-  снять кожух 1 печи;

- проверить мегаомметром с напряжением 500 В сопротивление изоляции печи, которое должно быть не менее 1 МОм. При снижении сопротивления ниже данной величины ( из - за пребывания печи во влажной среде), необходимо его восстановить просушкой печи при температуре 100  -  120  0С в течение 4 - 6 часов;

- надеть на шнур втулку 3;

- ввести шнур 2 в отверстие основания 4;

- разделать жилы шнура 2 под кольцо;

- подключить каждую жилу к клемме 5 или 6 винтом М6 (поз. 7) и шайбу 8 с одной стороны и зажать провод между двумя шайбами 8 посредством гайки М6 (поз. 9) с другой стороны клеммы;

- подсоединить клеммы к выходным штырям 10 ТЭНа, зажав их между двумя шайбами 11 посредством гайки М5 (поз. 12);

- выбрать свободную часть шнура 2 из печи и обжать шнур скобой крепления 13;

- вставить втулку 3 в отверстие основания печи;

- собрать печь;

- включить печь в сеть питания и проверить ее нагрев.

Примечание: при первом включении печи в работу необходимо обеспечить вентиляцию помещения, т.к. возможно появление дыма из - за выгорания консервирующего покрытия трубчатого электронагревателя.

### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При условии правильной эксплуатации, соблюдения правил транспортирования и хранения предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу печей в течение 12 месяцев, а так же безвозмездное устранение дефектов изготовления, замену вышедших из строя составных частей в течение этого срока.

### 7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При предъявлении рекламации покупателем, совместно с представителем предприятия - изготовителя,  должен быть составлен акт, в котором излагается суть рекламации и меры, принятые по ней.

| Адрес производителя: | 6505, г. Одесса, а/я-128 ООО “Изотерм” факс: (048) 784-50-95, 37-29-77. электронный адрес (mail): ooo_izoterm@ukr.net |
| --- | --- |

### 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

Печь электронагревательная ПЭТ удовлетворяет требованиям конструкторской документации и ТУ У  13887921-001-2000 и признана годной для эксплуатации.

|  | Штамп предприятия “ ___ “ ___________________ _____ г. (дата реализации) |
| --- | --- |